参考様式４

都市計画法又は宅地造成等規制法の完了検査チェックリスト

| 項 目 レ点 | 内 容 | 方 法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 許可済みの標識 | W１．２ｍ×H０．８ｍ | 目視 又は工事写真 | ない場合は今後忘れないように注意 |
| 造成箇所の整合 | 切土、盛土の位置 敷地周囲の状況（新たながけがないか） | 周辺地盤と図面の現況図との整合 目視、測定 | 造成面積の増減は手数料及び開発許可に影響する場合あり |
| 法面勾配 | 切土 １：１．５ 盛土 １：１．８ 保護 種子吹付 むくみがないこと 地下水の有無 | 勾配定規により測定 両端と中央（延長が長ければ途中も随時） 目視 目視 目視 | 法面の崩れ |
| 大規模な法面 | 高さ５ｍ以内ごとに幅１ｍ以上の小段 盛土の場合の段切等 地下水の有無 | 目視及び工事写真 | すべり防止のため 法面の崩れ |
| 排水 | 適切な勾配 表面水の方向（がけ面と反対側） 泥だめ（１５ｃｍ以上） | 目視、測定及び工事写真 | 泥が排水管に詰まらないこと がけの崩壊をさせないように |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 | 地盤改良の有無 地耐力の確認 擁壁高さ（前面に水路等がある場合に注意） 天端寸法、水抜き穴 伸縮目地 隅角部補強位置寸法 配筋、鉄筋径 大臣認定擁壁 | 報告書 報告書 測定 測定 径75 1箇所/３㎡ 勾配は表面に 測定 測定 ピッチ 測定 工事写真 | 箇所数が適正か Ｈ寸法を間違えないこと 認定シートの場合施工方法の確認 ２０ｍ以下又は擁壁高さが違う場合 基礎まで 鉄筋定着・ピッチ等 認定基準（施行マニュアル） |
| 石積等擁壁 | 高さは５ｍ以下 天端寸法、水抜き穴 伸縮目地 ＧＬ部分擁壁厚み 隅角部補強位置寸法 | 測定 測定 径75 1箇所/３㎡ 測定 測定 測定 | 認定シートを使用しても裏込は施工すること ２０ｍ以下又は擁壁高さが違う場合 基礎まで |